Il formato di Snappy

Snappy lavora analizzando il file ‘byte per byte’, utilizzando la logica dei TagByte, un byte utilizzato come ‘tag’ per distinguere il significato di quello stesso byte e dei successivi.

I TagByte sono byte, quindi formati da 8 bit, dei quali gli ultimi due indicano il tipo di dato che rappresentano. Per esempio, se gli ultimi due bit del TgB sono uguali a ‘00’ significa che sta analizzando un letterale ( che è un dato non compresso, una sequenza di caratteri ), si legge poi la lunghezza del letterale nei primi 6 bit e questa lunghezza viene utilizzata per leggere i prossimi byte, successivi al TgB, come caratteri semplici.
Analogamente i codici ‘01’, ‘10’ e ‘11’, corrisponderano a 3 diversi tipi di dato ovvero dei match, che verranno interpretati ognuno con le relative procedure.

Prima dei TagByte, nel file di destinazione, è presente la dimensione del file non compresso che servirà in futuro per controllare la correttezza del dato in decompressione.
La dimensione viene dapprima scritta in LSB first, per poi essere separata ogni 7 bit.

A questi 7 bit se ne aggiunge uno che servirà a capire se vi sono altri byte come l’attuale che indicano la dimensione o se siamo all’ultimo. Questi 8 bit formano un byte, che verrà riportato all’inizio del file insieme agli altri, fino a un massimo di 5 byte totali, che permettono di scrivere la dimensione in byte massima di 32GB. In realtà il file di input sarà di massimo 4GB.

Scaletta:
- TagByte
- Esempio letterale
- Altri tipi di TagByte
- Dimensione del file non compresso
- Max 5 Byte per la dimensione.